Zadanie pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kilińskiego w Stalowej Woli”

uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową nr RFRD – G1/D/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. wynosi 1 709 464,81 PLN w tym:

- 1 250 000,00 PLN wydatki kwalifikowane

- 1 000 000,00 PLN dofinansowanie

- 250 000,00 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola (kwalifikowany)

- 459 464,81 PLN wkład własny Gminy Stalowa Wola (niekwalifikowany)

OKRES REALIZACJI:

01.12.2021 r. – 30.11.2022 r.

CEL PROJEKTU:

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga gminna nr G100 987R) oraz ul. Kilińskiego (droga gminna nr G101 014R). Zadanie swoim zakresem rzeczowym obejmuje przebudowę jak niżej:

- Przejście nr 1 – ul. Wojska Polskiego (G100 987R) w 0+735 km drogi, zlokalizowane niedaleko PSP 11

- Przejście nr 2 – ul. Wojska Polskiego (G100 987R) w 0+585 km drogi, zlokalizowane naprzeciwko wejścia do PSP nr 11

- Przejście nr 3 – ul. Wojska Polskiego (G100 987R) w 0+505 km drogi, zlokalizowane niedaleko PSP 11

- Przejście nr 4 – ul. Wojska Polskiego (G100 987R) w 0+195 km drogi, zlokalizowane niedaleko Przedszkola nr 15

- Przejście nr 5 – ul. Kilińskiego (G101 014R) w 0+185 km drogi, zlokalizowane przy skrzyżowaniu 
z ul. Dmowskiego

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wyniesienie tarczy przejścia dla pieszych na ul. Kilińskiego oraz wyniesienie tarczy jednego z przejść dla pieszych nr 4 ul. Wojska Polskiego,

- wprowadzenie aktywnych oznakowania w postaci aktywnych punktowych elementów odblaskowych oraz aktywnych znaków pionowych D-6 na tle fluorescencyjnym z lampami ostrzegawczymi z czujnikami ruchu i zasilaniem – obustronnie na wszystkich przejściach, stanowiące elementy inteligentnego systemu ostrzegawczego oraz tabliczki T-27 „Agatki” na przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego,

- remont nawierzchni jezdni, chodników poprawiających bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych,

- odtworzenie oznakowania poziomego po zakończonych pracach remontowych na wszystkich przejściach,

- uzupełnienie o nowe oznakowania poziomego osiowego na zjazdach i skrzyżowaniach oraz wprowadzenia oznakowania poziomego P-25 przed wyniesionymi przejściami,

- poprawa odwodnienia rejonie przejść w celu poprawy przyczepności nawierzchni, która przyczyni się bezpośrednio do skrócenia drogi hamowania,

- wprowadzenie doświetlenia kierunkowego powierzchni przejścia wraz z zasilaniem zgodnie z branżą elektryczną.

EFEKTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Realizacja w/w zakresu rzeczowego przyczyni się więc do zapewnienia poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz zwiększy komfort poruszania się w przestrzeni publicznej mieszkańców Stalowej Woli oraz osób przyjezdnych korzystających z oferty miasta. W ramach zaplanowanego przedsięwzięcia zamierza się wprowadzenie doposażonych w lampy kierunkowe doświetlające powierzchnię przejścia oraz inteligentny system ostrzegawczy. Inteligentne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści względem przejść klasycznych. W pierwszej kolejności należy wymienić, że zapewniają one większe bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierowców, co jest nadrzędnym celem ich zastosowania. W odróżnieniu od przejść klasycznych, aktywne przejścia dla pieszych posiadają zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła pionowe oraz poziome, które zwiększają widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Może być on widoczny z dużej odległości co jest niemożliwe w przypadku przejść klasycznych, zwłaszcza podczas trudnych warunków na drodze, tj. zmrok, deszcz czy śnieg.